## Slide 1: Een ondergrens in de berekening van stikstofdepositiebijdragen voor vergunningverlening Onderzoek naar een wetenschappelijk onderbouwde ondergrens
Ernst Meijer (TNO) Emiel van Loon (UvA)
Notes: 10s / 10s

## Slide 2: Opdracht
Wetenschap­pelijk beargu­menteren of er een ondergrens is waar­onder de stikstofdepositie van een individuele bron op stikstofgevoelige natuur niet meer met voldoende zekerheid kan worden toegerekend aan de betreffende bron.
Is er een ondergrens?
Hoe groot (ongeveer)?
Notes: 20s / 30s

## Slide 3: Aanleiding opdracht
adviescollege “Meten en berekenen stikstof” (commissie Hordijk)
 schijnzekerheid in huidige systematiek
onderzoeken door RIVM# en TNO*  afbakening in de berekeningen gevonden: rekenafstand van maximaal 25 km vanaf de bron
#Roest G. et al. (2021) Verkenning afstandsgrens project-specifieke depositieberekeningen, RIVM-briefrapport 2021-0115. http://dx.doi.org/10.21945/RIVM-2021-0115
*Duyzer J., Erbrink H., Wilmot M. (2021) Afbakening in de modellering van depositiebijdragen van individuele projectbijdragen (Fase 1), TNO-notitie.
TNO (2022) Afbakening in de modellering van depositiebijdragen van individuele projectbijdragen (Fase 2), TNO-notitie.
Notes: 20s / 50s

## Slide 4: Scope
hoofdvraag (kunnen toerekenen van een depositie op een receptor aan een bron met voldoende zekerheid) is een vraag naar de validiteit en betrouwbaarheid van modellering
modelgebruik in het kader van toestemmingsverlening
beperking tot wetenschappelijke disciplines waarop dispersie- en depositie modellering is gebaseerd, d.w.z. atmosfeerwetenschap (geen ecologie)
Notes: 30s / 80s

## Slide 5: Scope
AERIUS Calculator/Connect wettelijk voorgeschreven voor toestemmingsverlening
onderliggende modellen:
  SRM2 (Standaardrekenmethode 2) model voor wegverkeer (tot 5 km)
  OPS (Operationeel Prioritaire Stoffen) model voor overige bronnen (tot 25 km)
Bovenstaande modellen volgen huidige wetenschappelijke standaard. Als een model niet blijkt te voldoen wordt het verbeterd, dat is dus geen reden om daarop een ondergrens te baseren.
Notes: 30s / 110s

## Slide 6: Werkwijze
Uitgaande van bestaande kennis
Literatuuronderzoek
Wetenschappelijk draagvlak via open discussie en advies door
  wetenschappelijke klankbordgoep met 13 leden (3 keer bijeen)
  experts uit het buitenland (VK, Duitsland en Vlaanderen)
Notes: 20s / 130s

## Slide 7: Algemeen beoordelingskader
ieder model heeft een toepassingsbereik
gebaseerd op
theoretische basis en geldigheid daarvan
validatie met empirische gegevens
geschiktheid voor toepassing (onzekerheid is hiervan het belangrijkste onderdeel)
expertoordeel
Notes: 110s / 240s

## Slide 8: Leidt beoordelingskader tot ondergrens?
Theoretisch:
aannames: onvermijdelijke modelkeuzes
versimpelingen: linearisatie & parameterisatie
Inherent aan modellering – keuzes leiden niet tot begrenzing bij lage depositiewaarden.
Notes: 200s / 440s

## Slide 9: Leidt beoordelingskader tot ondergrens?
Theoretisch:
Validatie:
aannames: onvermijdelijke modelkeuzes
versimpelingen: linearisatie & parameterisatie
in het bijzonder nodig i.v.m. aannames in model (z.g. parameterisaties)
minder mogelijk en beschikbaar dan wenselijk
Meer validatie is altijd beter. Voor empirisch schatten van ondergrens i.i.g. te weinig validatiestudies beschikbaar.
Inherent aan modellering – keuzes leiden niet tot begrenzing bij lage depositiewaarden.
Notes: 200s / 440s

## Slide 10: Leidt beoordelingskader tot ondergrens?
Theoretisch:
Validatie:
Onzekerheid:
aannames: onvermijdelijke modelkeuzes
versimpelingen: linearisatie & parameterisatie
in het bijzonder nodig i.v.m. aannames in model (z.g. parameterisaties)
minder mogelijk en beschikbaar dan wenselijk
ten gevolge van meetartefacten, toevallige fouten en ontbreken van proceskennis
onzekerheid in totalen is aanzienlijk (maar acceptabel in concentratie volgens FAC2)
onzekerheid depositie veel groter dan concentratie
Meer validatie is altijd beter. Voor empirisch schatten van ondergrens i.i.g. te weinig validatiestudies beschikbaar.
De mate van onzekerheid duidt op kennislacunes en daaruit volgende modelzwaktes, onafhankelijk van grootte van depositie, wel van locatie.
Inherent aan modellering – keuzes leiden niet tot begrenzing bij lage depositiewaarden.
Notes: 200s / 440s

## Slide 11: Conclusies
er is (louter vanuit atmosfeerwetenschappen) geen onderbouwing gevonden voor een specifieke rekenkundige ondergrens
een ondergrens is wel aannemelijk
  sterk vereenvoudigde processen  modelparameters inschatten op basis van metingen  beperking meetinstrumentarium/natuurlijke variatie
met name het depositieproces kent beperkingen die niet van de grootte van de bijdrage afhangen maar van de mate waarin de lokale omstandigheden met metingen in kaart zijn gebracht
ondergrens is mogelijk empirisch vast te stellen op basis van vergelijking tussen model en moderne metingen in veldexperimenten (nu niet mogelijk i.v.m. gebrek geschikte experimentele gegevens)
Notes: 80s / 520s

## Slide 12: Suggesties/aanbevelingen voor vervolg
Verbeteren van kennis (en vervolgens betere modellering) van met name het depositieproces.
Andere werkwijzen dan huidig AERIUS, waarbij ook een bredere set criteria (met name ecologisch en juridisch) worden gehanteerd.
  Rapporteren deposities op lagere resolutie dan huidige 1 ha.
  Vaststellen van minimale projectduur bij vergunningverlening i.v.m. gebruik gemiddelde meteorologische omstandigheden in model.
  Projecten geaccumuleerd beoordelen (dus niet naar individuele bronbijdragen kijken).
Gericht uitvoeren van veldexperimenten t.b.v. verkrijgen van voldoende meetgegevens voor een statistische onderbouwing van een ondergrens.
  Duurt lang (> 5 jaar) en is kostbaar.
  Levert ook andere kennis op voor modelverbetering en beleidsondersteuning.
Notes: 80s / 600s